To: Заказчик

From: SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT Co.,LTD.

Tel: 0086-731-83572660  Fax: 0086-731-83572661

Моб: +86 15111 330 850 (Китай)

+7 981 787 08 77 (Россия)  +7 911 280 77 03 (Россия)

www.sunward.com.cn      www.tehnikavarendu.ru

E-mail:  wangar@sunward.cc   eedelvejs@bk.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Эдельвейс»

ООО «Эдельвейс»	   	___________________

197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.

ОГРН 1127847603520    ИНН 7802806493 / КПП 781301001

ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044

Банковские реквизиты:

р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967     в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», г. Санкт-Петербург

к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706     БИК 044 030 706

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» ПРЕДЛАГАЕТ

Продажу СВУ SUNWARD ZYJ 260BJ (КОПЕР)

Профессиональное современное инновационное оборудование для решения широкого круга задач нулевого цикла строительных работ с минимальной себестоимостью вдавливания свай.

Качество продукции подтверждается международными сертификатами ISO 9001 и ISO 14001, Сертификатом соответствия Госстандарта РФ.

Сваевдавливающая машина является функционально-законченным устройством задавливания свай высокой степени готовности к работе на строительной площадке.

Наиболее эффективной областью применения технологии является погружение железобетонных свай и шпунтов в условиях плотной застройки, в исторических центрах городов, вблизи ветхих и аварийных сооружений, в оползневых зонах и в других местах, где запрещено погружать сваи ударным методом и вибропогружением из-за недопустимости динамических, вибрационных и шумовых воздействий. Минимальный размер площадки, необходимой для работы сваевдавливающей машины – 10 x 10 м, а наименьшее расстояние от вдавливаемой сваи до существующего сооружения – 950 мм.

Машина состоит из основной рамы, на которой монтируются установка перемещения машины, крановая и сваевдавливающая установки, и грузовой рамы для навешивания анкерных грузов.

Сваевдавливающая машина обеспечивает непрерывный контроль усилия вдавливания, что важно для оценки несущей способности сваи в процессе погружения. Контроль усилия вдавливания позволяет оптимизировать расчетную нагрузку и количество свай в проекте и, обеспечивая заданную несущую способность, свести к минимуму затраты на возведение фундамента.

Цена новой машины SUNWARD ZYJ 260BJ  (без анкерных грузов) составляет

220 500 USD (площадка Забайкальск)

Доставка до Санкт-Петербурга 1 800 000 руб.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

с учетом НДС. Полная комплектация, комплект дополнительных зажимных губок для разных сечений свай, доп. комплект РВД, комплект болтов, м/р кольца.

В стоимость входит:

- Пуско-наладка оборудования на объекте Покупателя.

- Обучение нашим специалистом по работе с машиной.

- Предоставление полного комплекта документации на русском языке, электрических и гидравлических схем и узлов установки.

Также, предоставление чертежей для изготовления анкерных грузов.

- Помощь в сервисном обслуживании и предоставлении необходимых запчастей.

- Стоимость доставки (площадка Благовещенск - площадка заказчика) просчитывается отдельно.

- Гарантия на всю технику предоставляется в размере 1(одного) календарного года.

Предмет цены обговаривается в зависимости от платежной схемы расчета купли-продажи оборудования.

Гарантийный срок: 12 месяцев после даты поставки с завода или 1500 рабочих часов (что наступит раньше).

Срок поставки: 60 дней.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

| Тип СВУ | SUNWARD ZYJ 260BJ |
| --- | --- |
| Номинальное давление при забивании свай: | 2600 МПа |
| Номинальное давление гидравлического масла: | 23.1 МПа. |
| Скорость забивания свай, быстрый режим: | 5.0 м./мин. |
| Скорость забивания свай, медленный режим: | 0.9 м./мин. |
| Шаг перемещения продольный: | 3.0 м. |
| Шаг перемещения горизонтальный: | 0.6 м. |
| Угол повороты машины: | 10 гр. |
| Размеры квадратной сваи: | 300 - 500 мм. |
| Размеры круглой сваи: | 500 мм. |
| Подъем.вес крана: | 9 тн. |
| Суммарная мощность: | 59 кВт. |
| Размеры - длина: | 10 м. |
| Размеры - ширина: | 6.2 м. |
| Размеры - высота при транспортировке: | 3.12 м. |
| Собственный вес машины: | 90 тн. (290 тн.) |

Цена поставки:

| Модель | Площадка Благовещенск |
| --- | --- |
| ZYJ 260BJ | 220 500 USD (Оплата в рублях по курсу на день оплаты) |

Условия оплаты: предоплата 30 % TTB + 70 % T/T.

Срок действия предложения: 30 дней.

По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нами

по телефону +7 (911) 280 77 03  +7 (981) 787-08-77 или  по E-mail: eedelvejs@bk.ru

тел.:  +7 (981) 787 08 77                             +7 (911) 28077 03                                    www.tehnikavarendu.ru

e-mail: eedelvejs@bk.ru